SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST 1

„Odnowienie powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w pomieszczeniach zakwaterowania podchorążych na III piętrze w budynku nr 5 na  terenie Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859.”

BRANŻA:        BUDOWLANA

ADRES:            AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, GDYNIA,

ul. ŚMIDOWICZA 69.

INWESTOR:    AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ, GDYNIA,

ul. ŚMIDOWICZA 69.

# G D Y N I A

# 06.06.2018r.

## WYMAGANIA OGÓLNE

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00.00 – Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach „Odnowienie powłok malarskich w ramach bieżącej konserwacji w pomieszczeniach zakwaterowania podchorążych na III piętrze w budynku nr 5 na  terenie Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859.”

  - Zakres prac

    - Remont pomieszczeń  obejmuje:

- Remontowo-budowlane:

- wyniesienie drobnego sprzętu z pokoi natomiast (łóżka, regał, szafy) z przesuwaniem po pokoju,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem  folią osłonową podłóg, mebli, urządzeń, drzwi, okien,

- wykucie wsporników ze ścian-służyły do zamocowania osłon grzejnikowych,

- demontaż symboli np. ewakuacyjnych,

- demontaż skrzydeł wewnętrznych w umywalni,

- obicie zmurszałych tynków,powierzchni sufitów,

- dwukrotne odgrzybienie ścian w miejscach skucia tynków,

- wykonanie tynków cem - wap. kat. III pod gładzie,

- przecieranie istniejących tynków sufitów i ścian

- zagruntowanie sufitów przed położeniem gładzi,

- wykonanie gładzi gipsowej na sufitach po skuciu tynków,

- dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną akrylową,

- malowanie grzejników radiatorowych,

- malowanie  pionów i rur przyłącznych,

- opalenie podokienników stalowych,

- dwukrotnie pomalowanie podokienników stalowych farbą olejną,

- dwukrotne pomalowanie kanałów wentylacyjnych metalowych farbą olejną,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem,

- zamontowanie osłon na ścianie przy sprzęcie sportowym na korytarzu,

- regulacja okien plastykowych,

- wymiana zamków wpuszczanych zwykłych wkładki patentowe z odzysku,

- wymiana klamek z szyldami,

- założenie nowych skrzydeł wewnętrznych pełnych odpornych na wilgoć z zawiasami, tulejami wentylacyjnymi, klamkami, z zamkiem np. PORTA CPL 0,2 pełne o wym.90x200 cm lub równoważne,

- pasowanie nowych skrzydeł j.w.,

- mechaniczne czyszczenie i impregnacja posadzki Tarkett: mycie posadzki dwukrotne, doczyszczenie, impregnacja (trzy warstwy) poliuretanu, polerowanie Tarkettu po impregnacji,

- wniesienie mebli lub rozsuwanie wewnątrz pomieszczeń,

- mycie drzwi,

- mycie okien,

- przyklejenie symboli, klejenie numerów drzwi,

- wywiezienie gruzu, folii i śmieci na wysypisko wraz z utylizacją.

- Sanitarne:

- założenie zaworów termostatycznych,

- Elektryczne:

- demontaż i ponowny montaż z umyciem istniejących opraw.

Uwaga: Budynek pozostaje w użytkowaniu. Przewidzieć należy sukcesywne wykonywanie robót pomieszczeniami.

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych                     i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.2.1 oraz w przedmiarach robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  z przedmiarem robót, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - Przekazanie terenu budowy

Inspektor nadzoru w terminie określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi., dokumentacje i ST.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.

2.  Dokumentacja

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choć jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentami przetargowymi i ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementów pomieszczeń, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi                 a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.   Zabezpieczenie terenu budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                          w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktu.

4.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy we właściwym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, własności społecznej i innych,                           a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

5.   Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegóły zawarte zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru  Planie zapewnienia bezpieczeństwa.

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

7.    Materiały

7.1  Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródeł wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                        i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                       5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez kierownika.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

- Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w zestawieniu sprzętu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt ma być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru  kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentami prowadzonych robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie i w ST a także w normach                            i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru wyniki materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia                                  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorowi częściowemu,

  - odbiorowi wstępnemu,

  - odbiorowi końcowemu

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w danym procesie realizacji ulegają zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                         i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  i  powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

  - Odbiór wstępny robót

Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy                    z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor nadzoru.

Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru wstępnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja przetargową i ST.

  - Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór końcowy będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 10.3 „ Odbiór wstępny robót”

- Postanowienia końcowe

Przy realizacji zadania należy bezwzględnie przestrzegać przepisów zawartych w:

    - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego   zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                        i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

-    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401).